Требования по охране труда при сушке продукции растениеводства

Требования по охране труда при сушке продукции растениеводства установлены Правилами по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022      № 29/44 (далее - Правила).

В соответствии с главой 11 Правил запуск механизмов и топок оборудования для сушки продукции растениеводства (далее – сушилка) после длительной остановки, перед началом сезонных работ или после ремонта должен производиться в присутствии уполномоченного должностного лица.

Открывать смотровые люки воздуховодов сушилок во время работы вентиляторов не допускается.

Зажигание топлива при обслуживании топок сушилок допускается только после их продувки.

В случае появления запаха подгоревшего продукта подача топлива в топку сушилки должна быть немедленно прекращена.

Ремонт сушилок (топок), устранение завалов и подпоров продукта должны производиться после полного прекращения их работы и охлаждения.

Повторный пуск сушилки следует проводить после выявления и устранения причин загорания и очистки ее рабочих органов.

Главный государственный инспектор

Кричевского межрайонного отдела

Могилевского областного управления

Департамента государственной и инспекции труда                                               С.Н. Горбаков